## Slide 1
子课题汇报 / 2026年10月
跨边服务状态迁移的 overhead 评估
面向云边存储的数据安全缩减技术研究
先把 base、delta、restore 和预测的系统账算清，再谈安全机制。
汇报人：________
Notes: 各位老师好。我汇报的是项目里跨边状态迁移的子课题。今天先讲系统怎么实现，再讲做了哪些实验，结论会贯穿每一页。

## Slide 2
02 项目位置
本子课题对应项目里的第二条和第三条挑战
01
缓存优化与访问隐私难兼顾
缓存调度依赖访问规律，调度请求可能暴露访问模式。
02
常规加密妨碍增量识别与传输
加密隐藏相似性，节点难以识别重复内容与差异。
本子课题
03
跨边状态同步可能泄露移动轨迹
同步时刻与通信端点可能暴露终端移动规律。
本子课题
当前阶段不做加密，先把跨边迁移的系统开销算清楚，给后续安全机制提供对照。
2
Notes: 老师项目里有三条挑战。我对应的是第二条和第三条：加密后的增量识别，以及跨边同步的隐私。当前阶段先不做加密，先把系统开销算清楚，否则后面安全机制的代价没有对照。

## Slide 3
03 系统实现
系统拓扑与迁移路径
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
state migration
1 车跨 cell，触发 handover
2 当前 edge server 持有 base
3 迁移 delta 或全量状态
4 目标 edge server apply + restore
状态 3–200 MB，镜像 205–540 MB
青框：当前 cell 橙框：目标 cell
青点：车辆路径 橙箭头：状态迁移
DATA7：30 个 gNB，62 条链路
切换是“车换 cell”，迁移是“状态换 edge server”。
3
Notes: 这是系统拓扑。每个格子是一个 cell，里面一个 gNB 和一个 edge server。车跨 cell 触发 handover，状态从当前 edge server 迁到目标 edge server。虚线是车辆路径，橙箭头是这次状态迁移。

## Slide 4
04 状态模型
base、delta 与 restore
节点 A
base snapshot
上次同步的完整状态
传输
delta = 当前状态 − base
节点 B
apply + restart
恢复时间也计入开销
冷目标：目标节点没有 base
不能只发 delta，必须回退全量状态。
恢复开销 = 应用状态 + 重启服务，按 5 ms/MB 计入迁移时长。
增量不是免费的。delta 能不能用，取决于目标节点有没有 base。
4
Notes: 每个节点可以保存一份 base snapshot。目标有 base 就传 delta，没有就回退全量。传完还要 apply 和 restart。所以增量不是免费的，收益取决于 base 在不在。

## Slide 5
05 仿真实现
真实数据与可控假设分开
真实数据 | 可控假设
DATA7：30 个真实 gNB | 链路带宽 100 Mbps 至 1 Gbps
SF / Rome：真实出租车轨迹 | 状态增长率
4 类 MEC 服务的数据流 | 恢复速率 5 ms/MB
网络时延 5 ms/跳 | 镜像层大小
DATA7 车辆：SUMO 轨迹 | 服务算力与内存
DATA7 的基站位置来自 OpenCellID，车辆轨迹由 SUMO 生成。
拓扑和移动来自真实数据，网络与服务参数是可控假设。
5
Notes: 拓扑和移动来自真实数据。DATA7 是真实 gNB 加 SUMO 轨迹，SF 和 Rome 是真实出租车。带宽、状态大小、恢复速率是可控假设。这样既能贴近现实，又能做参数扫描。

## Slide 6
06 指标
开销不能只看一个字节数
数据量
state + image + base sync
GB
带宽-时间
传输字节 × 占用步数
MB·s
恢复
apply state + restart service
steps
用户侧
interruption + post-arrival lag
% / steps
同一个 100 GB，占用 10 秒和占用 100 秒，代价不同。
只看 GB，会低估迁移对链路和用户的实际占用。
6
Notes: 开销我分四层看：数据量、带宽-时间、恢复、用户侧中断。只看 GB 会漏掉传输占用了多久、恢复要多久、用户等了多久。

## Slide 7
07 基线
follow-me 在 DATA7 上有多贵
48.8%
服务中断
345 GB
迁移数据
48.2×
开销比
服务 | 中断率 | 迁移数据
信息娱乐 | 47.9% | 215 GB
交通分析 | 33.2% | 108 GB
导航 | 5.5% | 15.6 GB
上下文告警 | 4.0% | 5.7 GB
大状态服务主导开销，信息娱乐一个服务就占 215 GB。
7
Notes: DATA7 上 follow-me 全量迁移，40 km/h 就有 48.8% 中断，345 GB，开销比 48 倍。信息娱乐一个服务占 215 GB。这解释了为什么不能把所有服务一视同仁。

## Slide 8
08 增量
增量收益取决于 base 命中
数据 | 冷目标 | 字节节省 | 中断（全量） | 中断（增量）
DATA7 | 17% | 74% | 48.8% | 11.5%
SF | 42% | 47% | 13.2% | 4.8%
Rome | 55% | 28% | 9.0% | 4.2%
合成 | 93% | 2.4% | 5.9% | 5.7%
冷目标越多，delta 越接近全量。合成数据 93% 是冷目标，增量几乎没有收益。
delta 的核心不是“增量”两个字，而是 base locality。
8
Notes: 换增量以后，DATA7 冷目标只有 17%，省 74% 字节。但合成数据 93% 是冷目标，只省 2.4%。所以 delta 的收益不是一个固定倍数，取决于 base 命中。

## Slide 9
09 压力矩阵
需求除以容量决定临界速度
场景 | 20 km/h | 90 km/h | 中断 ≥ 50% 起点
100 Mbps / 12 车 | 65.7% | 92.3% | 20 km/h
500 Mbps / 12 车 | 17.0% | 72.3% | 90 km/h
1 Gbps / 12 车 | 8.7% | 39.2% | 90 km/h 以上
500 Mbps / 30 车 | 36.8% | 89.0% | 40 km/h
100 Mbps / 30 车 | 71.9% | 93.1% | 20 km/h
同一策略在不同带宽和负载下，可能从“可接受”直接变成“不可用”。
速度是放大器。带宽和负载才是决定系统能不能撑住的底数。
9
Notes: 压力矩阵跑了五个场景、四种策略、四个速度。100 Mbps 12 车 20 km/h 就崩，500 Mbps 30 车 40 km/h 崩，1 Gbps 12 车到 90 还没崩。速度是放大器，带宽和负载是底数。

## Slide 10
10 预测器
proactive 只有在预测准时才划算
预测器 | 准确率 | 中断 | 迁移数据 | 到达后滞后
oracle（上限） | 100% | 7.4% | 139 GB | 1.7 步
一阶马尔可夫 | 49% | 8.2% | 192 GB | 5.9 步
last-direction | 21% | 9.8% | 214 GB | 10.9 步
reactive 全量 | — | 39.0% | 140 GB | 7.8 步
预测差会让迁移数据从 140 GB 涨到 214 GB，比不预测更贵。
预测质量决定 proactive 是省钱还是烧钱。oracle 只能当上限。
10
Notes: 预测器对比很关键。oracle 100%，一阶马尔可夫 49%，last-direction 21%。差预测会让迁移数据从 140 GB 涨到 214 GB，比不预测更贵。pre-copy 能掩盖中断，但掩盖不了状态落后。

## Slide 11
11 结论
三条系统结论
01
overhead 不是单一字节数
要把传输量、占用时间和恢复成本一起算。
02
delta 是 base locality 问题
目标有没有 base，决定了增量能省多少。
03
proactive 是预测质量问题
预测不准时，提前迁移会比不迁移更贵。
没有单一最优策略。按带宽、负载、速度的组合选择。
这些正是项目里密文增量与同步机制要付的系统成本。
11
Notes: 三条结论。第一，overhead 要按 bytes 加 time 加 restore 算。第二，delta 是 base locality 问题。第三，proactive 是预测质量问题。没有单一最优策略。

## Slide 12
12 下一步
base placement 与隐私
base placement
哪些节点值得预热，复制间隔多长。
隐私侧信道
迁移时刻与通信端点会泄露移动轨迹。
小规模 testbed
用真实节点验证仿真结论。
先系统，后安全。两者共用同一套开销账。
下一步把 base 放置与隐私保护放进同一个评估框架。
12
Notes: 下一步做 base placement 和隐私侧信道。先系统后安全，两者共用同一套开销账。