## Slide 1
子课题汇报 / 2026年10月
跨边服务状态迁移：
从一个生活例子讲起
面向云边存储的数据安全缩减技术研究
先讲清楚系统，再讲实验，最后落到开销。
汇报人：________
Notes: 各位老师好。今天我不先讲公式，先从一个生活例子讲起。先让老师明白车、服务、状态和迁移分别在说什么，再讲我们做了什么实验。

## Slide 2
02 生活例子
车在移动，服务也要跟着走
车在 A 区
服务在 A 区机房
离得近，延迟低
车开到 B 区
服务还在 A 区
路变远，延迟变高
把服务搬到 B 区
服务恢复本地
但搬家有成本
服务不是一个空壳。它带着“状态”：视频播放到哪、导航走到哪、缓存了什么。
所以服务迁移不是“把程序复制过去”，而是“把程序连同记忆一起搬过去”。
服务迁移 = 把服务和它的状态一起搬家。
2
Notes: 先看一个生活场景。车在 A 区，服务也在 A 区，离得近，延迟低。车开到 B 区，服务还在 A 区，路变远，延迟就高了。把服务搬到 B 区，延迟恢复，但搬家要花时间和流量。服务还带着状态，比如视频播放到哪、导航路线、缓存。所以迁移不是复制程序，是连记忆一起搬。

## Slide 3
03 背景知识
为什么要有边缘计算：因为“近”很重要
云计算
机房在城市外，像一个大仓库。
容量大，但离用户远。
好处是便宜，坏处是延迟高。
边缘计算
把一小部分机房放到基站旁边。
像小区门口的小仓库。
离用户近，延迟低。
远
近
边缘节点的好处是近，代价是每个节点容量小。用户一移动，就可能要换节点。
边缘计算用“近”换“快”，但“近”带来了迁移问题。
3
Notes: 云计算像城市外的大仓库，容量大但离得远。边缘计算像小区门口的小仓库，离得近、延迟低，但每个仓库容量小。用户在移动，一换区域就可能要换仓库，这就产生了服务迁移。

## Slide 4
04 背景知识
一个 cell 里到底有什么
cell（一片服务区域）
基站 gNB
负责无线接入
交换机
负责回程网络
边缘服务器
运行服务、保存状态
车
无线连接
三句话记住 cell
1. 车在哪个 cell，就连哪个基站。
2. 服务跑在这个 cell 的边缘服务器上。
3. cell 不是“只是一个基站”，而是服务归属单元。
cell = 服务区域 + 基站 + 交换机 + 边缘服务器。
4
Notes: 这一页解释 cell。cell 不是只有一个基站，它是一片服务区域。区域里有一个基站负责无线接入，一个交换机负责回程网络，一个边缘服务器负责运行服务和保存状态。车在哪个 cell，就连哪个基站，用哪个边缘服务器。

## Slide 5
05 背景知识
车换 cell 时，发生了两件事
cell A
基站 A
边缘服务器 A
状态在 A
cell B
基站 B
边缘服务器 B
状态要搬到这里
车
handover：车换基站
migration：状态换服务器
这两件事不是一回事。车可能已经连到 B，但服务状态还在 A。
handover 是“车换基站”，migration 是“状态换服务器”。
5
Notes: 车从 A 到 B，会发生两件事。第一，车换基站，这叫 handover。第二，服务状态从 A 的边缘服务器搬到 B，这叫 migration。这两件事可以不同步：车已经连到 B，但状态还在 A。

## Slide 6
06 背景知识
服务里到底要搬什么：base、delta、restore
状态 = 服务的“记忆”
视频播放到第几分钟。
导航当前走到哪条路。
缓存了哪些地图和视频。
这些都要跟着车走。
节点 A
base snapshot
上次保存的完整状态
delta
从上次快照之后
变化的部分
节点 B
apply + restore
恢复成可运行
如果目标节点没有 base：只能搬全量。
这叫 cold target，是增量策略最大的风险。
目标节点有 base，就只传 delta；没有 base，就要传全量。恢复也要时间。
增量不是免费的，它依赖目标节点有没有 base。
6
Notes: 状态就是服务的记忆：视频播放到哪、导航走到哪、缓存了什么。base 是上次保存的完整快照，delta 是之后变化的部分。目标节点有 base，就只传 delta；没有 base，就要传全量。传完还要 apply 和 restore，才能继续服务。

## Slide 7
07 背景知识
搬家不只看箱子多少，还要看占用时间
数据量
搬了多少 MB 或 GB
像箱子总重量
带宽-时间
占用了网络多久
像电梯被占了几分钟
恢复
到了之后整理、重启多久
像拆箱、摆货
用户侧
服务断了多久、还要等多久
像顾客排队时间
同一个 100 GB，占用 10 秒和占用 100 秒，代价完全不同。
只看 GB，会低估迁移对链路和用户的实际占用。
7
Notes: 搬家不只看箱子多少。还要看电梯被占用多久，到了之后整理多久，顾客等了多久。对应到系统里，就是数据量、带宽-时间、恢复时间、用户中断时间。只看 GB 会低估开销。

## Slide 8
08 系统实现
系统拓扑：两张图不要混在一起
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
gNB
edge
状态迁移
两张图要分开看
移动图：车经过哪些 cell。
网络图：交换机之间怎么连。
4 连通是网络连法，不是车的行驶限制。
DATA7：30 个真实 gNB，62 条链路。
SF / Rome：16×16 网格。
青框：当前 cell 橙框：目标 cell
青点：车辆路径 橙箭头：状态迁移
cell 归属和网络路由是两张图，不能混在一起。
8
Notes: 这是系统拓扑。左边一格是一个 cell，里面有 gNB 和 edge server。青框是当前 cell，橙框是目标 cell，青点是车经过的 cell，橙箭头是状态迁移。右边要强调：移动图和网络图是两张图。4 连通是交换机之间的连法，不是车的行驶限制。

## Slide 9
09 仿真实现
为什么用仿真：真实城市做上千次切换不现实
仿真能做什么：
1. 控制变量：带宽、速度、车辆数。
2. 重复实验：同一个场景跑很多次。
3. 覆盖真实轨迹：DATA7、SF、Rome。
真实数据 | 可控假设
DATA7：30 个真实 gNB | 链路带宽
SF / Rome：出租车轨迹 | 状态增长率
4 类服务的数据流 | 恢复速率
网络时延 | 镜像层大小
SUMO 车流（DATA7） | 服务算力与内存
注意：DATA7 的基站位置是真实的，车辆轨迹是 SUMO 生成的，不是真实 GPS。
真实拓扑与轨迹，加上可控的网络和服务参数。
9
Notes: 为什么用仿真？真实城市里做上千次切换不现实。仿真可以控制带宽、速度、车辆数，也可以重复跑。我们用 DATA7 的真实 gNB 位置和 SUMO 车流，用 SF 和 Rome 的真实出租车轨迹。带宽、状态大小、恢复速率是可控假设。

## Slide 10
10 服务模型
四类 MEC 服务：它们搬的东西不一样
服务 | 终端传什么 | 边缘算什么 | 状态 / 镜像
导航 | GPS、航向 | 路径重规划 | 5 MB / 370 MB
信息娱乐 | 播放位置、码率 | 转码、选片 | 200 MB / 540 MB
上下文告警 | 传感器、遥测 | 上下文匹配 | 3 MB / 205 MB
交通分析 | 探针、雷达 | 时空聚合 | 80 MB / 295 MB
这些是代表性参数，大小差两个数量级。不是运营商实测分布。
服务不是一样大的，迁移策略不能一刀切。
10
Notes: 四类服务搬的东西不一样。导航状态很小，信息娱乐很大，告警最小，交通分析中等。镜像也有大有小。这些是代表性参数，不是运营商实测。重点不是具体数字，而是服务之间差两个数量级。

## Slide 11
11 实验一
最直接的做法：车到哪，服务搬到哪
48.8%
服务中断
345 GB
迁移数据
48.2×
开销比
服务 | 中断率 | 迁移数据
信息娱乐 | 47.9% | 215 GB
交通分析 | 33.2% | 108 GB
导航 | 5.5% | 15.6 GB
上下文告警 | 4.0% | 5.7 GB
大状态服务主导开销：信息娱乐一个服务就占 215 GB。
11
Notes: 这是最直接的做法：车到哪，就把服务全量搬到哪。DATA7 上 40 km/h 就有 48.8% 中断，345 GB，开销比 48 倍。信息娱乐一个服务占 215 GB。所以不能把所有服务一视同仁。

## Slide 12
12 实验二
少搬一点：增量到底能省多少
数据 | 冷目标 | 字节节省 | 中断（全量） | 中断（增量）
DATA7 | 17% | 74% | 48.8% | 11.5%
SF | 42% | 47% | 13.2% | 4.8%
Rome | 55% | 28% | 9.0% | 4.2%
合成 | 93% | 2.4% | 5.9% | 5.7%
冷目标 = 目标节点没有 base。冷目标越多，增量越接近全量。
增量收益取决于 base 命中，不是一个固定倍数。
12
Notes: 增量能不能省，取决于目标节点有没有 base。DATA7 只有 17% 冷目标，省 74% 字节；合成数据 93% 冷目标，只省 2.4%。所以增量不是固定收益，它是一个 base locality 问题。

## Slide 13
13 实验三
车更快、网更差，会发生什么
场景 | 20 km/h | 90 km/h | 中断 ≥ 50% 起点
100 Mbps / 12 车 | 65.7% | 92.3% | 20 km/h
500 Mbps / 12 车 | 17.0% | 72.3% | 90 km/h
1 Gbps / 12 车 | 8.7% | 39.2% | 90 km/h 以上
500 Mbps / 30 车 | 36.8% | 89.0% | 40 km/h
100 Mbps / 30 车 | 71.9% | 93.1% | 20 km/h
同一策略，带宽和负载一变，可能从“可接受”直接变成“不可用”。
需求除以容量，决定系统什么时候撑不住。速度只是放大器。
13
Notes: 压力矩阵跑了五个场景、四种策略、四个速度。100 Mbps 12 车 20 km/h 就崩，500 Mbps 30 车 40 km/h 崩，1 Gbps 12 车到 90 还没崩。所以决定成败的是需求除以容量，速度只是放大器。

## Slide 14
14 实验四
提前搬：预测准了才划算
预测器 = 在车到边界之前，猜它下一个会去哪个 cell。
预测器 | 准确率 | 中断 | 迁移数据 | 到达后滞后
oracle（上限） | 100% | 7.4% | 139 GB | 1.7 步
一阶马尔可夫 | 49% | 8.2% | 192 GB | 5.9 步
last-direction | 21% | 9.8% | 214 GB | 10.9 步
reactive 全量 | — | 39.0% | 140 GB | 7.8 步
预测错就会搬到错误节点，再重迁一次。迁移数据反而比不预测更多。
预测质量决定 proactive 是省钱还是烧钱。oracle 只能当上限。
14
Notes: 提前搬需要预测。oracle 看真实未来，是上限；一阶马尔可夫用其他车辆学转移概率，49%；last-direction 按方向猜，21%。预测差会搬到错误节点，再重迁一次，迁移数据反而更多。

## Slide 15
15 总结
三句话总结
01
开销不是单一字节数
要同时看数据量、占用时间、恢复时间和用户中断。
02
增量的关键是 base 在不在
目标节点有 base 才便宜，没有 base 就要回退全量。
03
提前搬的关键是预测准不准
预测错会比不预测更贵，oracle 只能当上限。
没有单一最优策略。要按带宽、负载、速度的组合来选择。
这些正是项目里密文增量与同步机制要付的系统成本。
15
Notes: 三句话。第一，开销不是单一字节数，要看数据量、时间、恢复和中断。第二，增量的关键是 base 在不在。第三，提前搬的关键是预测准不准。没有单一最优策略。

## Slide 16
16 下一步
把 base 和隐私一起考虑
base placement
哪些节点值得预热，复制间隔多长。
隐私侧信道
迁移时刻与通信端点会泄露移动轨迹。
小规模 testbed
用真实节点验证仿真结论。
先系统，后安全。两者共用同一套开销账。
下一步把 base 放置与隐私保护放进同一个评估框架。
16
Notes: 下一步做 base placement 和隐私侧信道。先系统后安全，两者共用同一套开销账。