## Slide 1
课题汇报 / 2026年10月
车辆移动后，服务如何不中断
MEC 服务状态迁移仿真
面向云边存储的数据安全缩减技术研究
Notes: 各位老师好。今天的重点是把车辆移动后为什么需要迁移、迁移到底搬什么、开销从哪里来这三件事讲清楚。每讲一个概念，我都会说明它在后面的实验里对应哪个指标。

## Slide 2
移动边缘计算（MEC）把计算放到离用户更近的地方
云计算
城市外的大仓库。
资源多、成本低，适合长期保存和大规模计算。
但用户发出的请求要经过更长的网络路径。
边缘计算
每个片区的小仓库，离用户很近。
导航、告警这类要求快速响应的服务。
每个边缘节点容量有限，服务不能同时在所有节点完整运行：车一移动，服务可能需要换地方。
边缘计算用“近”换“快”，代价是用户移动时服务要跟着移动。
Notes: 边缘计算可以理解成把云计算的一小部分能力放到离用户很近的位置。离得近，网络往返时间短，适合导航、告警和实时视频。但是每个边缘节点容量有限，不可能把所有服务都复制到所有地方。因此车一移动，就可能需要把服务从原来的节点交给新节点。这正是本课题要解决的问题。

## Slide 3
例子
车在 A 区
服务也在 A 区。
车离服务器很近，
导航和视频响应很快。
车开到 B 区
无线已经连到 B 区，
但服务仍留在 A 区。
数据要绕更远的路。
服务搬到 B 区
服务重新变近。
但搬服务要占用网络，
还会造成用户可感的不可用。
视频要知道播放到第几分钟；导航要知道目的地和当前路线；交通分析还要保留近期统计。
这些“记住上次做到哪里”的数据就是 MEC 中的 state，是服务迁移的对象之一。迁移对象还包括运行镜像、进程/VM 状态和必要的网络连接。
服务迁移 = 把运行环境、业务状态和继续工作的能力一起交给新节点。
Notes: 先用一个生活例子。车在 A 区时，服务也在 A 区，离得近。车开到 B 区以后，无线网络已经换了，但如果服务器还在 A 区，请求就要绕远路。把服务搬到 B 区可以重新变近，可搬家要传数据。关键点是：服务有自己的记忆，包括视频进度、导航路线和缓存。迁移要保证新节点能接着做。

## Slide 4
例子
服务迁移 = 把运行环境、业务状态和继续工作的能力一起交给新节点。
层级 | 搬什么 | 是否每次移动都搬
1. 平台底座 | 操作系统、内核、驱动 | 不必；预装
2. 应用镜像 | 程序代码、依赖库、容器镜像 | 没有缓存时才搬
3. 进程/VM 状态 | CPU 寄存器、堆栈、内存页、打开的文件 | 通常是；可重算或共享存储
4. 业务会话 | 视频播放位置、导航路线、告警上下文、统计窗口 | 通常是；可重算或共享存储
5. 网络连接状态 | IP/端口、TCP 连接、NAT/防火墙流表、路由状态 | 不处理会断连接；可规避
6. 持久化数据 | 数据库、对象存储、模型文件、用户资料 | 不必；通常共享存储

## Slide 5
cell
cell 的简化组成
基站 gNB
负责车辆的无线接入
交换机
本地流量送进其他服务器，连接不同节点
边缘服务器
运行导航、视频和告警服务，保存服务状态
车辆
无线连接
到本 cell
第一，仿真关心“服务应该归哪个节点管”
第二，真实数据提供的是基站位置和车辆经过的区域，cell 能把二维移动映射到计算节点
第三，可以量化车辆移动对节点之间的迁移流量、时延的影响
cell = 服务区域 + 无线接入 + 网络连接 + 边缘服务器
cell 是仿真中的服务归属单元
Notes: 这一页解释 cell。真实网络由基站、回传网络、核心网和服务器共同组成。我们把一片服务区域、一个无线接入点、连到边缘服务器的网络路径合在一起，抽象成一个 cell。这样车辆经过哪个区域，就对应到哪个服务节点。

## Slide 6
两张图
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
cell
edge
青色圆点：车辆经过的 cell
cell 和 cell 之间形成网络拓扑：四方向连接
车辆移动回答：车下一秒会去哪个 cell，服务要迁到哪里。
网络拓扑回答：两个 cell 间有哪些链路，迁移要走几跳，链路有多快。
仿真车辆可以斜着走，但仿真网络只在上下左右相邻的节点之间连边。4 连通是对网络路由的简化，没有限制车辆轨迹。
San Francisco 和 Rome 出租车轨迹使用 16×16 的服务归属网格；DATA7 使用 30 个真实 gNB 位置！！！
车辆轨迹：移动序列；网络拓扑：迁移路径和传输成本
Notes: 车辆轨迹和网络拓扑不是同一张图。车辆可以沿着任意真实道路走，我们只需要把每一秒的位置映射到它所在的 cell。网络图则说明边缘服务器之间哪些链相连、一条迁移要经过几跳。数据库里有真实轨迹时，轨迹形状不会被网格限制。四连通只是网络路由的简化。

## Slide 7
用户感知的中断
cell A
基站 A
边缘服务器 A
服务状态仍在 A
cell B
基站 B
边缘服务器 B
需要接手服务和状态
无线连接变化
handover
车辆从 A 的基站切到 B 的基站
服务归属变化
migration
服务和状态从 A 的服务器搬到 B
这两件事可以不同步。车已经连到 B，但服务状态还在 A，就会出现用户看到卡顿或失败，本质上是服务连续性被破坏。
handover 是“车换基站”，migration 是“服务换服务器”
Notes: 车跨过区域时，第一件事是无线连接从 A 的基站切到 B 的基站，这叫 handover。第二件事才是服务和状态从 A 的服务器搬到 B，这叫 migration。两者可以不同步。最坏情况是车已经在 B，导航请求也发到了 B，但 B 还没有状态，只能等或回退到 A。用户感受到的中断就是从这个不同步窗口来的。

## Slide 8
用户感知的中断
1 建立快照
确定要从源节点搬哪些状态。
2 批量传输
源节点继续服务，后台把主体数据送过去。
3 最后切换
短暂停止服务，冻结最后的小变化。
4 应用与恢复
目标节点装载状态、重启组件，真正接手。
用户侧是否可用
源节点继续提供服务
最后切换 + 恢复：不可用窗口
为什么不在传输期间直接让两边都接请求？（可以探究下
两边会同时修改状态，产生冲突。最后切换就是保证只有一个正式版本
预复制（pre-copy）减少中断，但最后切换和恢复仍然要付出用户等待。
Notes: 这页回答之前一个疑问：源节点在批量传输时不是还在服务吗，为什么还会有中断。答案是批量传输阶段确实可以继续服务，但传完以后必须冻结最后的小变化，再把状态交给目标节点并恢复组件。这个最后窗口是一次性的，通常比整份状态全程停机短，但不能消失。我们统计的中断就是用户无法正常获得服务的那些秒。

## Slide 9
四类 MEC 服务
服务 | 边缘侧做什么 | 迁移的状态
车辆告警 | 匹配区域规则，返回碰撞、限速或风险告警 | 事件上下文和已触发规则
导航 | 结合路况重新规划路径，返回下一步路线和提示 | 目的地、当前路线、最近一次规划结果
交通分析 | 按时间和空间聚合，返回拥堵图或预测结果 | 滑动窗口、局部模型和近期聚合数据
信息娱乐 | 选片、转码、缓存，返回音视频数据块 | 播放位置、码率、缓冲区、个性化列表
这四类服务覆盖了不同状态规模：告警很小，导航较小，交通分析中等，信息娱乐最大
一组规模差异很大的服务（指向探究不同的迁移策略
Notes: 导航接收位置和目的地，在边缘重新算路，再把下一步路线返回。信息娱乐要保存播放位置和缓冲数据，通常状态最大。告警接收传感器，在边缘做规则匹配，状态很小。实时交通分析把很多车的数据聚合成拥堵图。

## Slide 10
base、delta 和 restore
base
目标节点完整快照
delta
变化的部分
restore
目标节点读取状态并恢复服务
情况 A：目标节点已有 base
当前状态 = base + delta
只传 delta
数据少，传输和恢复更快
情况 B：目标节点是 cold target
目标节点没有 base
只能传完整状态
全量迁移
Notes: cold target 是目标节点没有 base 的情况。此时增量策略没有旧底稿可以比较，只能发送完整状态。所以同一个“增量迁移”算法，在不同移动轨迹上收益会差很多。如果车辆总在城市里循环，同一个节点可能以前见过这个服务，增量就便宜；如果车辆总去新区域，目标节点经常是冷的，增量就接近全量。这自然把问题连接到存储系统里的数据放置和缓存。

## Slide 11
数据集
条目 | 内容 | 我们的仿真模拟
San Francisco | 旧金山真实出租车轨迹 | 映射轨迹。网格和 cell 大小是仿真抽象
Rome | 罗马真实出租车轨迹 | 映射轨迹。网格和 cell 大小是仿真抽象
DATA7 | 30 个真实 gNB 位置、车辆轨迹由原作者 SUMO 生成 | 映射基站和轨迹。30 个真实不规则的 gNB 位置，由 k 近邻＋生成树构造，不是方格网格；车辆按最近 gNB 归属（可探讨
Notes: 这一页特别说明数据边界。SF 和 Rome 提供了真实出租车轨迹，但服务区域网格是仿真抽象。DATA7 提供了真实基站位置和链路关系，但车辆轨迹是 SUMO 生成的，不是真实车辆 GPS。来源包括 Zenodo 10.5281/zenodo.7806928 的 DATA7，以及 San Francisco Cabspotting 和 Rome taxi 轨迹。

## Slide 12
迁移开销
指标 | 定义 | 回答什么问题
服务中断 | 该服务不可用的车辆秒数 ÷ 该服务全部车辆秒数 | 用户感知的中断
到达后滞后 | handover 完成后，又经过多少步迁移才完成 | 车到了以后还要等多久？
迁移字节 | 状态、缺失镜像和其它同步产生的总字节 | 传输成本
无效迁移率 | 无效迁移次数 ÷ 总迁移次数 | 有没有做无用功？
一辆车有多个服务，只要至少一个服务不可用，就记这一秒为中断。
Notes: 这张表是后面对照实验的读表规则。每服务中断率告诉我们是哪个服务影响用户。迁移字节描述搬了多少。冗余迁移描述是否做了无效往返。

## Slide 13
实验
变量 | 设置
运行时长 | 1800 秒
车辆数 | 12 辆
服务数 | 4 类，共 12*4 个服务实例
车辆速度 | 基线 40 km/h；压力测试扫 20/40/60/90
链路带宽 | 基线 500 Mbps；压力测试扫 100 Mbps/1 Gbps
delta 恢复 | 5 ms/MB
提前量 | 接近边界前{自适应(策略还没改好)}仿真步，触发预迁移
Notes: 基线实验固定 12 辆车、1800 秒和 40 公里每小时。每个服务每秒都参与可用性统计。预迁移在距离边界约 12 步时触发。为什么先固定这些？因为如果所有变量一起变，最后无法知道收益来自增量、提前量还是带宽。压力测试再单独扫速度和负载。12 步只是当前参数，正式论文里应该做提前量的敏感性分析。

## Slide 14
基线策略 follow-me：车到哪，服务就把全部状态搬到哪
48.8%
时间发生服务中断
345 GB
累计迁移字节
48.2×
迁移字节 ÷ 业务字节
数据集：DATA7
解释：在 12 辆车、1800 秒、500 Mbps 下，48.8% 的车辆秒至少有一个服务不可用。
345 GB 是迁移总字节，为业务流量的 48 倍。
搬服务本身成为主要网络负担。
问题
follow-me 只有在车切换之后才开始搬。
传输、拉取镜像和恢复都发生在用户移动之后，用户必须等它完成。
follow-me是文献里最直接、最容易解释的基线。回答“如果完全不做优化会怎样”。后面所有改进都要和它放在同一条件下比较。
Notes: follow-me 就是车到哪、服务才搬到哪。它是很自然的基线。在这组 DATA7 条件里，48.8% 的车辆秒至少有一个服务不可用，累计迁移 345 GB，开销比 48.2 倍。为什么中断这么高？因为迁移从 handover 之后才开始，用户先到了新节点，再等迁移、镜像和恢复完成。这个结果说明优化传输和时机都有空间。

## Slide 15
把总量拆开后，信息娱乐主导了迁移成本
服务 | 中断率 | 迁移字节
信息娱乐 | 47.9% | 215 GB
实时交通分析 | 33.2% | 108 GB
导航 | 5.5% | 15.6 GB
上下文告警 | 4.0% | 5.7 GB
这张表如何解释
信息娱乐状态大，单次传输时间长，所以既贡献大量字节，也更容易在传输期间被用户感知。
导航和告警状态小，虽然不代表完全无成本，但不应该和视频使用同一种全量迁移策略。
这也是后面做服务级策略而不是“整车统一策略”的依据。
信息娱乐一项占约 62% 的迁移字节，接近其他三类之和；把四个服务相加会发现总中断不是各服务中断的简单平均。
服务级差异是优化空间：大状态服务优先增量，小状态服务优先避免启停。
Notes: 把总量拆开后，信息娱乐迁移 215 GB，占整体约六成；交通分析 108 GB；导航和告警小很多。中断率也是信息娱乐最高。这里要解释一个容易误读的地方：总中断率不是四个服务中断率的平均值，而是一辆车只要至少一个服务不可用就算中断，所以总中断会高于告警和导航的单项中断。

## Slide 16
增量迁移能省多少，取决于 base locality
数据 | 冷目标比例 | 字节节省 | 中断：全量 → 增量
DATA7 | 17% | 74% | 48.8% → 11.5%
SF | 42% | 47% | 13.2% → 4.8%
Rome | 55% | 28% | 9.0% → 4.2%
合成网格 | 93% | 2.4% | 5.9% → 5.7%
最值得记住的对照
DATA7 冷目标只有 17%，所以增量省 74%。
合成数据冷目标 93%，增量只省 2.4%，几乎退化为全量。
换了移动模式，收益就会不同。
注意：四个数据集的服务区域尺度和轨迹来源不同，因此这不是严格同尺度的排名。它更适合回答“为什么增量收益不稳定”，而不是“哪个城市更好”。
推进量优化的正确问题不是“能省几倍”，而是“哪些目标节点经常是热的”。
Notes: 这张表是 base locality 的证据。DATA7 只有 17% 的迁移遇到冷目标，所以增量节省 74% 字节，同时中断从 48.8% 降到 11.5%。合成网格里 93% 的迁移目标都没有 base，增量只省 2.4%，几乎和全量一样。这里不能把四个城市当作严格排名，因为 cell 尺度不同。它说明的是机制：目标节点是否以前有快照，决定了增量能不能发挥作用。

## Slide 17
速度、带宽和车辆数共同决定系统何时撑不住
场景 | 20 km/h | 90 km/h | 中断首次达到 50% 的速度
100 Mbps / 12 车 | 65.7% | 92.3% | 20 km/h
500 Mbps / 12 车 | 17.0% | 72.3% | 90 km/h
1 Gbps / 12 车 | 8.7% | 39.2% | 90 km/h 以上仍未达到
500 Mbps / 30 车 | 36.8% | 89.0% | 40 km/h
100 Mbps / 30 车 | 71.9% | 93.1% | 20 km/h
速度变快会让车更频繁跨区，也会缩短每次迁移可用的时间窗口。
但速度不是唯一变量：带宽越低、并发车越多，同一速度下也更容易中断。
核心关系是“迁移需求 ÷ 可用容量”；速度只是把需求更快地压到一个节点上。
Notes: 压力测试同时改变带宽、车辆数和速度。100 Mbps 12 车在 20 公里每小时就已经超过一半中断；500 Mbps 12 车要到 90 公里每小时；1 Gbps 12 车到 90 仍低于一半。500 Mbps 但 30 车时，40 公里每小时就达到边界。这张表要说明的是，速度是放大器，根本上还是迁移需求超过了带宽和处理能力。

## Slide 18
预测器的任务只是猜测下一个 cell
last-direction
沿着车辆最近一段方向继续外推。
简单、便宜；转弯就很容易错。
一阶马尔可夫
用其他车辆学到的 cell 转移概率猜下一格。
CPU 可以训练；不需要 GPU。
oracle
直接读取车辆真实未来轨迹。
实验上限，现实中不可获得。
预测错了会发生什么
服务被搬到错误节点，车辆真正到达后还要再迁一次。结果可能是中断没有完全消失，迁移字节反而增加。所以 proactive 不是天然优于 follow-me。
预迁移的收益不是“提前”本身带来的，而是“提前且猜对”带来的。
Notes: 预测器只做一件事：在车还没到边界时，猜它下一个 cell。last-direction 沿最近方向外推，最便宜但转弯就错。一阶马尔可夫用历史路线学习转移概率，CPU 可以跑。oracle 是直接看真实未来，只能做上限。预测器的名字听起来高级，但判断仍然要回到两个问题：猜得准不准，猜错以后多做多少迁移。

## Slide 19
预测越差，中断仍可下降，但无谓字节会明显增加
预测器 | 准确率 | 中断 | 迁移数据 | 到达后滞后
oracle（上限） | 100% | 7.4% | 139 GB | 1.7 步
一阶马尔可夫 | 49% | 8.2% | 192 GB | 5.9 步
last-direction | 21% | 9.8% | 214 GB | 10.9 步
reactive（follow-me） | — | 39.0% | 140 GB | 7.8 步
关键对照
last-direction 的迁移数据是 214 GB，比 reactive 全量的 140 GB 还多。
提前搬确实把中断从 39.0% 降到 9.8%，但付出了更高的字节成本。
oracle 只能说明“如果完全猜对会怎样”，不能作为现实方案。
所以必须同时报告中断、迁移字节和到达后滞后。只报中断，会把“频繁搬错再重搬”的方案说成成功。
提前迁移（proactive）的价值取决于预测质量，必须在同样的中断目标下比较总字节。
Notes: 预测结果很说明问题。oracle 中断最低、字节也相对少，但现实中拿不到真实未来。一阶马尔可夫准确率约 49%，字节 192 GB。last-direction 只有 21%，中断仍比不预测低，但迁移字节 214 GB，比 reactive 全量还多。也就是说，它通过多搬几次来换取提前量。研究上必须把中断和字节一起报，否则会高估提前搬的收益。

## Slide 20
降低迁移开销可以从四个层次下手
1 决策层
何时迁、迁哪个服务
小状态服务可远程访问；大状态服务优先迁移。
风险：延迟和一致性要求不同。
2 放置层
哪些节点提前保存 base
沿常见路线预热快照和镜像，提高 base 命中率。
风险：维护流量和存储占用增加。
3 传输层
一次迁移怎样搬得更少
分块增量、压缩、去重、共享区域模型。
风险：CPU、兼容性、冷目标回退。
4 恢复层
到了以后怎样更快可用
镜像预热、并行拉层、状态应用加速。
风险：并发会争抢带宽和 CPU。
优先级建议：先量化“搬什么”，再做 base placement，最后决定是否需要更复杂的迁移策略。
这四个层次共同决定中断和成本，不能用单一的“迁移算法更好”概括。
Notes: 系统优化可以拆成四层。第一，决策层决定迁不迁、迁哪个服务。第二，放置层决定哪些节点提前有 base 和镜像。第三，传输层决定一次迁移怎么压缩、分块和去重。第四，恢复层决定目标节点多快能真正接手。每一层都能降低开销，但都会带来新的代价。建议先做传输层和放置层，因为它们和存储背景最贴近，也能独立测量收益。

## Slide 21
目前的实验支持四条判断
01
用户连续性必须有明确口径
中断不是 handover 次数，而是用户无法获得服务的车辆秒占比。还要看切换前就绪和到达后滞后。
02
迁移字节不是唯一开销
同一份状态，传得更久就会占用更多链路；恢复慢则会把中断继续拉长。
03
增量的上限由 base locality 决定
DATA7 冷目标 17%，增量省 74%；合成数据冷目标 93%，只省 2.4%。
04
提前搬需要把预测错误计费
last-direction 把中断降到 9.8%，却产生 214 GB，超过 reactive 的 140 GB。
这四条正对老师项目里的“跨边状态同步/密文增量”挑战：优化收益必须连恢复与同步成本一起算。
没有单一最优策略；应按服务、速度、带宽和 base 命中情况组合选择。
Notes: 结论有四点。第一，先把用户连续性说清楚，不能用切换次数代替中断。第二，成本要同时看字节、带宽时间和恢复。第三，增量的上限由 base 命中率决定。第四，提前搬必须把预测错误带来的额外迁移算进去。这四点和项目里的跨边状态同步、密文增量直接相关，因为任何安全和缩减机制都不能只报压缩率，还要报恢复和同步开销。

## Slide 22
先补齐系统评估，再把安全机制叠上去
现在还不能直接下论文结论的地方
1. 三类数据的 cell 尺度不同，不能当严格同条件排名。
2. 12 步提前量是固定参数，还没做 5/12/30/60 的扫描。
3. 暂未加入“完全不迁移、远程访问”的对照。
4. 恢复模型是线性的，真实系统还要考虑启动、依赖和 I/O 抖动。
下一步实验与安全扩展
1. 做 base 放置与预热间隔的敏感性分析。
2. 扫描提前量，观察收益和冗余迁移的拐点。
3. 建一个小规模 testbed 校准 5 ms/MB 恢复模型。
4. 在迁移时刻、源/目标、字节数上加入隐私机制，再复用同一套开销指标。
安全机制为什么可以接在后面：加密、填充、批处理和诱饵迁移都会改变可观测时间与流量，但不会绕过“迁移字节、恢复时间、用户中断”这笔账。
先建立可解释的系统基线，再证明安全机制带来的额外开销是可以接受的。
Notes: 最后列清楚边界。当前数据尺度和 cell 抽象不同，不能把四个数据集的数字当作严格排行。提前量、不迁移对照和小规模实测还需要补。下一步先做 base 放置和提前量敏感性，再尝试真实 testbed。安全机制可以后叠加，因为它仍然要回答同样三个问题：增加了多少字节、延长了多少恢复时间、让用户多等了多少秒。